## Slide 1
Prototipação de Solução de Roteamento de Fonte para Suporte à Engenharia de Tráfego em Ciência de Dados Intensiva
Domingos Jose Pereira Paraiso¹, Everson Borges¹,², Edgard Pontes²,
Cristina Klippel Domincini¹, Magnos Martinello², Moises Ribeiro²
¹Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
²Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
WPEIF – XIV Workshop de Pesquisa Experimental da Internet do Futuro – Maio 2023

## Slide 2
Motivação
Requisitos
Protocolo PolKA
Ambiente Virtual
Experimentos
Conclusões
Agenda

## Slide 3
  Ciência de Dados Intensiva (Data Intensive Science)
  Pesquisas científicas
    Conjunto de dados na escala de petabytes
    Colaboração entre instituições/pesquisadores
      Muitas vezes geograficamente dispersos
    Disponibilidade em tempo hábil dos resultados
Motivação

## Slide 4
  Troca de grandes volumes → menor tempo possível;
  Uso de diversos fluxos agregados;
  Largura de banda disponível ≈ capacidade total;
  Utilizar todos os caminhos disponíveis;
  Tolerância à falhas;
  Roteamento baseado em políticas → classes de fluxos;
  Administração → centralizada, ágil e simplificada;
Requisitos

## Slide 5
  Uso de Engenharia de Tráfego (TE) para atender os requisitos
    Fragilidade dos protocolos tradicionais
      Atualizar dinamicamente os melhores caminhos
    Alternativa: uso de roteamento na fonte
  Mecanismos propostos:
  i) configuração simples de túneis
  ii) classificação de fluxos de tráfego/classes de serviço
  iii) seleção e migração ágil de caminhos (políticas)
Requisitos

## Slide 6
  Roteamento de fonte do tipo Strict Source Routing
  Utiliza o Teorema dos Restos Chinês (CRT) para calcular os IDs
  Cada rota recebe um routeID inserido na borda
  Resto da divisão routeID/nodeID = portID
  Não faz o repacking
Protocolo PolKA

## Slide 7
Protocolo PolKA
routeID = 10000
RESTO(routeID/nodeID) = portID
RESTO(10000/11) = 1

## Slide 8
Protocolo PolKA
routeID = 10000
RESTO(routeID/nodeID) = portID
RESTO(10000/111) = 10

## Slide 9
Protocolo PolKA
routeID = 10000
RESTO(routeID/nodeID) = portID
RESTO(10000/1011) = 101

## Slide 10
Protocolo PolKA
routeID = 10000
RESTO(routeID/nodeID) = portID

## Slide 11
  RARE/freeRtr – “O canivete suíço de redes”
    Software de controle de rede
      Emular redes/plano de controle para dispositivos de hardware
      Roda como um processo no Linux
  Hardware
    Core i7 (7th Gen), 12Gb RAM, Linux Debian 11, VirtualBox 7
  Topologia → subconjunto do testbed Global P4 Lab
  Instalação
    Instalar SO Debian 11 e RARE/freeRtr em uma VM
    Replicação para outras
    Configuração totalmente feita por scripts
Ambiente Virtual

## Slide 12
Ambiente Virtual

## Slide 13
Ambiente Virtual
interface tunnel1
description POLKA tunnel MIA -> SAO -> AMS
tunnel vrf v1
tunnel source loopback0
tunnel destination 20.20.0.7
tunnel domain-name 20.20.0.1 20.20.0.2 20.20.0.3
tunnel mode polka
vrf forwarding v1
ipv4 address 30.30.1.1 255.255.255.252
no shutdown
no log-link-change
exit
interface tunnel3
description POLKA tunnel MIA -> CAL -> CHI -> AMS
tunnel vrf v1
tunnel source loopback0
tunnel destination 20.20.0.7
tunnel domain-name 20.20.0.1 20.20.0.5 20.20.0.4 20.20.0.3
tunnel mode polka
vrf forwarding v1
ipv4 address 30.30.3.1 255.255.255.252
no shutdown
no log-link-change
exit
interface tunnel2
description POLKA tunnel MIA -> CHI -> AMS
tunnel vrf v1
tunnel source loopback0
tunnel destination 20.20.0.7
tunnel domain-name 20.20.0.1 20.20.0.4 20.20.0.3
tunnel mode polka
vrf forwarding v1
ipv4 address 30.30.2.1 255.255.255.252
no shutdown
no log-link-change
exit

## Slide 14
  Migração ágil para um caminho de menor latência
  Túnel MIA-SAO-AMS com alta latência
  Trocamos para MIA-CHI-AMS
Experimentos [1]
ipv4 pbr v1 sequence 10 polka v1 nexthop 30.30.1.2
ipv4 pbr v1 sequence 10 polka v1 nexthop 30.30.2.2
Usando túnel MIA-SAO-AMS
Usando túnel MIA-CHI-AMS
No EDGE

## Slide 15
  Resposta ágil da rede na troca de caminhos para um fluxo de dados
  Alternamos entre os 3 túneis
  Observamos a vazão
Experimentos [2]
ipv4 pbr v1 sequence 10 polka v1 nexthop 30.30.1.2
Usando túnel MIA-SAO-AMS
ipv4 pbr v1 sequence 10 polka v1 nexthop 30.30.2.2
Usando túnel MIA-CHI-AMS
ipv4 pbr v1 sequence 10 polka v1 nexthop 30.30.3.2
Usando túnel MIA-CAL-CHI-AMS
No EDGE

## Slide 16
  Distribuição de fluxos por caminhos distintos
  Iniciamos com 3 fluxos no mesmo túnel
  Migramos os fluxos usando PBR
Experimentos [3]
ipv4 pbr v1 sequence 10 polka v1 nexthop 30.30.1.2
Usando túnel MIA-SAO-AMS
ipv4 pbr v1 sequence 10 polka v1 nexthop 30.30.2.2
Usando túnel MIA-CHI-AMS
ipv4 pbr v1 sequence 10 polka v1 nexthop 30.30.3.2
Usando túnel MIA-CAL-CHI-AMS
No EDGE

## Slide 17
  O ambiente permite a criação de experimentos complexos
    Não suporta altas taxas de transferência por limite de hardware
  O protocolo PolKA é capaz de atender os requisitos de DIS
  Trabalhos futuros:
    Replicar o ambiente no OpenStack
      > Escalabilidade
      > Volume de dados
    Transferir os ambiente para um testbed físico
      Comparar o PolKA com outros protocolos de SR
Conclusões

## Slide 18
Obrigado pela atenção
Contatos: domingos.paraiso@gmail.com cristina.dominicini@ifes.edu.br
Agradecemos a FAPES e a CAPES (processo 2021-2S6CD, FAPES 132/2021) por meio do PDPG (Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação, Parcerias Estratégicas nos Estados) e as agencias: FAPESP/MCTI/CGI.br (PORVIR-5G 20/05182-3, SAWI 20/05174-0) e FAPES (94/2017, 281/2019, 515/2021, 284/2021, 06/2022, 1026/2022, 941/2022). Este trabalho recebeu apoio do 2021 Google Research Scholar Award.
WPEIF – XIV Workshop de Pesquisa Experimental da Internet do Futuro – Maio 2023